I.S.P.M.

GUIA DE TRABAJO DE FISICA

Profesor  :  Patricio Donoso  B.

OBJETIVO  :       Construir un electroscopio que permita detectar cargas eléctricas

MATERIALES  :

- Una botella  pequeña de bebida con su tapa

- Una esfera de metal o de plumavit de 3 cm de diámetro aprox.

- Un alambre conductor de 1,5 mm de diámetro

- Un trozo de papel de aluminio

- Una regla larga de 30 cm aproximadamente

- Un trozo de paño ( para limpiar )

- Tijeras

- Un alicate de punta

- Un trozo de plasticina o silicona

ACTIVIDADES  :

- Atravesar la tapa de la botella con el alambre conductor

- Afirmar el alambre con silicona o plasticina a la tapa

- Cortar el alambre de tal manera que se pueda cerrar la tapa a la botella

- En el extremo del alambre que queda afuera de la botella soldar la esfera de metal

- En el otro extremo del alambre curvar la punta y colocar una tirita delgada de aluminio

- Frotar la regla con el paño y acercarla a la esfera del electroscopio. Luego acerca el paño ¿ Qué observas?

- Observa que sucede con las laminas que se encuentran dentro de la botella

- Acerca el electroscopio a la pantalla de un televisor ¿ Què sucede?

- Acerca  el electroscopio al generador de van de graaff ¿ Qué sucede?

- Trata de medir la separación que experimentan las laminas de aluminio ¿ Qué puedes concluir?

# Text boxes

Esfera de metal

Barra conductora

Láminas de aluminio

# Tapa de goma