## Slide 1
La fuerza electromotriz (f.e.m.) es la tensión que suministra un generador (pila o bateria) cuando no se le conecta ninguna resistencia.
Concepto de malla: Se llama malla en un circuito a cualquier camino cerrado.
En el ejemplo de la figura hay tres mallas:
ABEF BCDE ABCDEF
El contorno de la malla está formado por ramas. Hay tres ramas:
EFAB BE BCDE
Fig. 1
LEYES DE KIRCHOFF
Siguiente

## Slide 2
Concepto de nodo: Se llama nodo en un circuito a cualquier punto en el que concurren más de dos ramas. En el ejemplo de la figura hay dos nodos: los puntos B y E.
Convenios:
Se fijan en cada malla un sentido de referencia arbitrario, que no tiene por qué ser el mismo en todas las mallas. En el ejemplo se ha escogido el sentido de las agujas del reloj para ambas. Basta con tomar las mallas que sean independientes. La ABCDEF no es independiente, porque está formada por las otras dos.
Se conviene en asignarle a los generadores signo positivo cuando tienden a producir corriente en el mismo sentido que el de referencia, y negativo en caso contrario.
1ª Ley de Kirchoff o ley de mallas
A lo largo de una malla, la suma de fuerzas electromotrices es igual a la suma de las diferencias de potencial producidas en las resistencias.
Otra manera de expresar esto es: la suma algebraica de las tensiones a lo largo de una malla es cero. Obsérvese que esta ley no es sino la ley de Ohm generalizada.
2ª Ley de Kirchoff o ley de nodos
En un nodo, la suma de las corrientes que entran es igual a las de que salen. O bien, la suma algebraica de corrientes en un nodo es nula.
Esto es evidente, ya que los electrones no se pueden acumular en un nodo, ni tampoco pueden producirse allí.
Anterior
Siguiente

## Slide 3
Como aplicación, se resolverá el ejemplo propuesto: (ver Fig. 1)
Aplicamos la 1ª ley de Kirchoff a la malla I :
- 3 V + 5 V = I1 x 1 + I1 x 2 + I1 x 5 - I3 x 3
2 V = I1 x 8 - I3 x 3 ( I )
Aplicamos la 1ª ley de Kirchoff a la malla II :
0 V = I2 x 2 + I2 x 4 + I2 x 1 + I3 x 3
0 V = I2 x 7 + I3 x 3 ( II )
Aplicamos la 2ª ley de Kirchoff al nodo B:
I1 + I3 = I2 ( III )
Resolviendo el sistema de ecuaciones ( I ) ( II ) ( III )
I1 = 20 / 101 = 0,198 A. I2 = 6 / 101 = 0,0594 A. I3 = -14 / 101 = - 0,138 A.
El signo negativo de I3 quiere decir que, en realidad, dicha corriente tiene sentido contrario al que hemos supuesto y dibujado en nuestra figura 1.
Anterior
Siguiente

## Slide 4
Recordemos la asociación de resistencias en serie y paralelo:
A) Asociación en serie
E = VI + VII + VIII
La flecha que se encuentra al lado de la letra E significa que el generador nos eleva la tensión en el valor que tenga E. Las flechas puestas encima de las VI ,VII , VIII significan que la tensión disminuye en esos valores. La corriente I circula en el sentido del polo positivo de la batería (el superior en la figura) al negativo atravesando las resistencias.
En este montaje tenemos UNA sola malla. No hay, por lo tanto, nodos. La corriente I que circula por la única malla es la MISMA para todas las resistencias. Lo que cambia es la tensión en cada una de ellas. La suma de todas las tensiones será igual a la f.e.m. E producida por el generador (1ª Ley de Kirchoff)
Anterior
Siguiente

## Slide 5
B) Asociación en paralelo
En este montaje hay varias mallas , apareciendo, por lo tanto, NODOS. La tensión en extremos de todas las resistencias es la MISMA. Lo que cambia es la corriente a través de cada una de ellas. La suma de todas las corrientes será igual a la corriente total suministrada por el generador (2ª Ley de Kirchoff)
I= I1 + I2 + I3
Anterior
Siguiente

## Slide 6
El circuito de una malla contiene dos resistencias y dos fuentes de fem, como se muestra en la figura. Las resistencias internas de las baterías se han depreciados.
Determínese la corriente del circuito.
Ejemplo de un circuito de una malla aplicando las leyes de kirchoff
1 = 6v
- +
- +
2 = 6v
a
b
c
d
I
R1 = 8
R2 = 10
Anterior
Siguiente

## Slide 7
Solución
No existen uniones (nodos) en un circuito de una malla y la corriente es la misma en todos los elementos. Supóngase que la corriente esta en la dirección de las manecillas del reloj, como se muestra en la figura. Recorriendo el circuito en la dirección de las manecillas del reloj, comenzando en el punto a se ve que de a b representa un aumento de potencial de +1 , de b c representa una disminucion de potencial de IR1 de c d representa una disminucion de potencial de -2 y de d a representa una caida de potencial de –IR2. Aplicando la segunda ley de kirchoff se tiene que 1 - IR1 - 2 – IR2 = 0
despejando I y utilizando los valores dados en la figura tenemos que: I = (1 - 2) /( R1 +R2 ) = (6v – 12v) / (8  + 10 )
I = (6v – 12v) / (8  + 10 )
I = -1/3 A
El signo negativo indica que la dirección de la corriente es opuesta a la dirección que se supuso, o en contra de las manecillas del reloj.
Anterior
Finalizar