## Slide 1
Cuando dos o mas resistencias se conectan juntas de tal forma que solo tienen un punto en comun se dice que están conectados en serie. La siguiente figura muestra dos resistencias conectadas en serie
Observese que:
La intensidad de corriente es la misma en cada resistencia, es decir que toda la carga que fluye que fluye a través de R1 debe ser igual a la carga que fluye a través de R2.por tanto la caida de potencial será la misma en todo el circuito.
Entonces la resistencia equivalente seria:
Req. = R1 + R2 entonces de manera general la resistencia equivalente de tres o mas resistencias seria simplemente:
Req. = R1 + R2 + R3+ …
CIRCUITOS EN SERIE
+
-
R2
R2
R1
R2
I
I
+
V
Siguiente

## Slide 2
Si se rompiese una de los bombillos en la figura anterior o se funde, el circuito no podría ser completado y el segundo foco estaría apagado también. En algunos circuitos, se utilizan fusibles en serie con otro elemento del circuito como protección. El conductor en el fusible se diseña para derretirse y abrir el circuito a alguna corriente máxima cuyo valor depende de la naturaleza del circuito. Si el fusible no se utiliza, una corriente excesiva podría dañar algún elemento del circuito, sobrecalentar los cables y hasta provocar un incendio. En las construcciones modernas de casas los interruptores de circuitos se utilizan en lugar de los fusibles
+
-
Anterior
Siguiente

## Slide 3
Ahora se considerara dos resistencias conectadas en paralelo como se muestra en la siguiente figura
En este caso, existe la misma diferencia de potencial a través de resistencia pero la intensidad de la corriente no será la misma
Entonces I1 sera menor que I2. Es decir, la carga tiende a tomar la trayectoria de menor resistencia
+
-
R1
R2
R1
R2
I
I1
I2
a
CIRCUITOS EN PARALELO
Anterior
Siguiente

## Slide 4
Debido a que la carga debe de conservarse, la corriente I que entra en el punto en el punto adebe ser igual a la corriente total que sale de este punto, I1 + I2.
I = I1 + I2
Como la caida de potencial en cada resistencia debe ser la misma, la ley de Ohm da:
I = I1 + I2 = V/R1 + V/R2 = V(1/R1 + 1/R2) = V/Req
De este resultado se ve que la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo esta dada por:
1/Req = 1/R1 + 1/R2
Y para el caso general de mas de dos resistencias la resistencia equivalente es:
1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …
Se puede observar de esta expresión que la resistencia es equivalente de dos o mas resistencias conectadas en paralelo siempre es menor que la mas pequeñas de las resistencias del grupo.
Anterior
Finalizar