## Slide 1
LEY de OHM
La corriente continua es un movimiento de electrones e una sola dirección. Cuando los electrones circulan por un conductor, encuentran una cierta dificultad al moverse. A esta "dificultad" la llamamos Resistencia eléctrica.
La resistencia eléctrica de un conductor depende de tres factores que quedan recogidos en la ecuación que sigue:
La resistividad depende de las características del material del que está hecho el conductor. La ley de Ohm relaciona el valor de la resistencia de un conductor con la intensidad de corriente que lo atraviesa y con la diferencia de potencial entre sus extremos. En el gráfico vemos un circuito con una resistencia y una pila. Observamos un amperímetro que nos medirá la intensidad de corriente, I. El voltaje que proporciona la pila V, expresado en voltios, esta intensidad de corriente, medido en amperios, y el valor de la resistencia en ohmios, se relacionan por la ley de Ohm, que aparece en el centro del circuito.
Siguiente
Notes: LEY DE OHM

## Slide 2
Ejemplo del cálculo de la resistencia de un conductor
Se pretende calcular la resistencia de una pieza de aluminio de 10cm de longitud que tiene un área de sección transversal de 10-4 m2. Repetiremos el calculo para una pieza de vidrio de resistividad 1010 m.
Solución
Se puede calcular la resistencia de la barra de aluminio a través de la siguiente expresión: R =  L/A
R = (2.82 *10-8 m)(0.1m/ 10-4 m2 )
R = 2.82 * 10-5 
Del mismo, para el vidrio se encuentra que: R =  L/A
R = 1010 m.(0.1m/ 10-4 m2)
R = 1013 
Anterior
Finalizar