| TITULO DE LA PRACTICA: | Máximo Mínimo y Promedio |
| --- | --- |
| ASIGNATURA: | Instrumentación Virtual | HOJA: 1 | DE: 2 |
| UNIDAD TEMATICA: | For Loop | FECHA DE REALIZACIÓN: | 2006-08-05 |
| NUMERO DE PARTICIPANTES RECOMENDABLE: | No mayor a dos | ELABORO: | Luis Fernando Gómez. |
| DURACION : | 1 y media Hora | LUGAR: | Laboratorio de Computación | REVISO: |  |
| CARRERA: | Electrónica y Automatización | REVISION: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| OBJETIVO: | Conocer el funcionamiento y aplicación del Shift Register |  |  |  |  |  |

| MARCO TEÓRICO: SHIFT REGISTER Los Shift Register son registros o memorias de datos de las estructuras While y For Loop, estos registros almacenan información y la transfieren de una iteración loop a otra posterior, es decir guardan el resultado de una operación o algoritmo obtenido en un ciclo For o while Loop para ser utilizado un ciclo de ejecución posterior. FUNCIONES MAX-MIN Las funciones Max-Min reciben dos datos númericos de entrada y los clasifican a la salida en máximo y mínimo respectivamente. FOR LOOP El For Loop es una estructura de control de ejecución del programa, se ejecuta un numero predeterminado de veces especificado por un dato numérico conectado a la Terminal de control N en la parte exterior de la estructura. |
| --- |
| DESCRIPCION DE LA PRACTICA: Utilizando un Digital Thermometer.VI obtener la temperatura máxima, mínima y promedio de una serie de 100 lecturas, el cálculo del promedio deberá de realizarse de manera instantánea, es decir debera mostrar el promedio de las temperaturas leídas en cualquier instante durante la adquisición de temperatura. Utilizar indicadores numéricos para visualizar la temperatura máxima, mínima, promedio e instantánea. Registrar en una sola gráfica estas cuatro variables. Tomar una lectura cada 0.5 segundos |
| MATERIAL: Computadora Software Labview |
| PRERREQUISITOS: Conocimiento de lógica booleana y funciones de comparación. |
| DESARROLLO: 1. Elabore el programa. 2. Anexar a la práctica el diagrama del programa y la explicación del funcionamiento del mismo. |
| CUESTIONARIO | CRITERIO DE DESEMPEÑO QUE SE EVALUARA |
| Para obtener el promedio ¿de que parte de la operación aritmética es necesario retroalimentar el shift register (sumatoria o división)? ¿Por qué? ¿Cuántos Shift Register utilizó?¿Podría utilizar menos? ¿Qué sucede si no declara el valor inicial en el Shift Register? | Desarrollo y entrega satisfactoria en tiempo y funcionalidad de la práctica. |