功能特點

利用最新技術「生化電阻分析」Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)來測量出體脂肪率

採用高度精密感應系統，測量體重精準不用猜。

有單純體重鍵設計

10秒內體重及體脂肪率同時測量

可記憶四組基本資料包括大人／小孩、性別、身高

面板用8mm安全玻璃，造形流線，摩登美觀

按鍵說明

- 測量體脂肪率前，必須先設置人體參數模型

| Ｗ／SET | 按一下進入單純的稱重模式 按住2秒，進入人體參數設置模式，再點按做確認功能 |
| --- | --- |
| １／▲ | 按一下進入１＃人體參數的脂肪測量 設置模式下，遞增修改參數設置 |
| ２／▼ | 按一下進入２＃人體參數的脂肪測量 設置模式下，遞減修改參數設置 |
| ３ | 按一下進入３＃人體參數的脂肪測量 |
| ４／Ｑ | 按一下進入４＃人體參數的脂肪測量 設置模式下，按此鍵退出設置模式，設置結果不被保存 |

技術規格

最大計量：150Kg

最小顯示單位：0.1Kg

體重單位種類：Kg

體脂肪計量範圍：1-75%

體脂肪率最小單位：0.5%

體脂肪率可測量年齡：7-70歲

身高範圍：100cm-220cm

身高計量單位：1cm

身高單位：cm

可記憶四組基本資料

建議工作環境：0-40℃,RH≦85%

電池：9 V(電力不足時將無法測量，請記得定期更換電池)

只有稱體重時：

- 按中間按鍵〞W/SET〞按鈕

- 等數字歸零顯示0.0時

- 雙腳平均站立面板上

- 等數字穩定時的讀數就是您的體重，面板會自動關機

人體參數模型設定

- 按〞Ｗ／SET 〞二秒，進入人體參數設置模式

- 首先選擇1-4人次序，利用１／▲或２／▼鍵選擇，例如爸爸選「１」選定再按〞Ｗ／SET 〞確定

- 設定大人或小孩，利用１／▲或２／▼鍵選擇，爸爸是「Adult」 選定再按〞Ｗ／SET 〞確定

- 設定男生或女生，利用１／▲或２／▼鍵選擇，選定再按〞Ｗ／SET 〞確定

- 設定身高，利用１／▲或２／▼鍵選擇，選定再按〞Ｗ／SET 〞確定

- 設定好，全螢幕閃爍三次設定完成並自動關機，結果被保存。（★若是沒設定好，將造成無法測量）

- 其他人基本資料設定重複上述動作，例如爸爸設定為1媽媽為2依此類推。

- 若參數選擇有誤，可按４／Ｑ鍵退出設置模式

- 若沒有任何操作，靜置約４０秒，自動關機

如何測量體脂肪率

- 測量體脂肪率前，必須先設置人體參數模型

- 請光著腳（最好是只著內衣，不要有金屬飾物）

- 直接按設定的人次鍵即可，例如爸爸是「１／▲」。(不要再按中間按鍵〞Ｗ／SET〞，單一按鍵設計，無電源開關，若有數字閃爍就是不正確 )

- 面板顯示當初設定的身高

- 當數字歸零時0.0

- 光著腳平均踩上四塊金屬板

- 首先會秀出體重

- 再來會有□□□□□五個方塊出現，倒數約十秒計算與分析，此時保持平衡不要動

- 分析完畢會分別顯示體重和體脂肪率各五次，才自動關機

故障排除

！最常碰到故障的是電池沒有電了，請先更換電池，再檢查一次是否故障，若仍有問題，請連絡0800-36-1688。