## Slide 1: Diálisis

## Slide 2: Diálisis
Proceso en el que se separan componentes en solución, a través de una membrana semipermeable. Sólo los componentes con cierto tamaño molecular pueden pasar de un lado al otro.

## Slide 3: Diálisis

## Slide 4: ¿Cuándo se requiere una?
Muchas enfermedades o eventos pueden dañar los riñones y hacerlos fallar. Puede ocurrir de repente o puede tener lugar gradualmente durante meses o años. Las condiciones comunes incluyen
  La diabetes
  La presión sanguínea alta
  Una inflamación de los riñones llamada glomerulonefritis
Cuando los riñones no pueden funcionar a más del 10 por ciento de la capacidad normal, la persona necesita diálisis renal o un trasplante de riñón para sobrevivir

## Slide 5: Diálisis
Existen dos tipos de diálisis
  Diálisis Peritoneal
  Hemodiálisis

## Slide 6: Diálisis Peritoneal

## Slide 7: Diálisis Peritoneal
La sangre se "limpia" dentro del cuerpo utilizando la membrana peritoneal como filtro

## Slide 8: Peritoneo
El peritoneo es una membrana delgada que forma un saco alrededor de órganos como el hígado, estómago e intestinos. El interior de esta membrana se llama "cavidad peritoneal"

## Slide 9: Diálisis Peritoneal
Cuando se coloca un líquido de diálisis dentro de la cavidad peritoneal, la membrana actúa como un filtro
Los productos de desecho y el líquido extra pasan a través de las pequeñas aberturas del peritoneo al líquido dializante
Los desechos y el líquido extra se retiran del cuerpo y se eliminan

## Slide 10: Procedimiento
Por medio de cirugía menor, se coloca un pequeño catéter en la cavidad peritoneal

## Slide 11: Intercambio
En Diálisis Peritoneal se denomina "intercambio" al proceso mediante el cual el líquido que estaba una serie de horas en el espacio peritoneal se drena por gravedad y es reemplazado por nuevo líquido

## Slide 12: Funcionamiento
En el siguiente dibujo, se aprecian las dos bolsas, la que contiene el líquido nuevo (en alto) y la que contiene el líquido de desecho (por debajo del nivel del abdomen)
El juego completo de tubos y bolsas de plástico se conectan al catéter que el enfermo lleva en el abdomen tan solo cuando debe hacerse los intercambios eliminándose posteriormente
El resto del tiempo el enfermo puede vivir normalmente con su catéter adosado al abdomen

## Slide 13: Funcionamiento

## Slide 14: Hemodiálisis

## Slide 15: Hemodiálisis
Los riñones funcionan como filtros para la sangre, removiendo productos de la degradación de aminoácidos. Además de ello, sirven para retomar y regular el agua del cuerpo, mantener el equilibrio de electrolitos y asegurar que el pH sanguíneo permanezca entre 7,35 y 7,45. La vida no es posible sin la función del riñón.
Cuando esta función ya no es realizada al cien por ciento por los riñones se puede aplicar esta técnica.

## Slide 16: Hemodiálisis
La hemodiálisis es un proceso que elimina los desechos, la sal y el agua excesiva para prevenir su acumulación en la sangre.
Mantiene un nivel adecuado de ciertas sustancias químicas en la sangre.
Contribuye a controlar la presión sanguínea.

## Slide 17: ¿Cómo se realiza?
Para llevar a cabo la hemodiálisis se utiliza una máquina de diálisis y un filtro especial, denominado riñón artificial o dializador.
Para poder llevar la sangre al dializador, el médico tiene que establecer un acceso o entrada a los vasos sanguíneos.
Ello requiere una intervención de cirugía menor, que generalmente se lleva a cabo en el brazo.
El acceso necesita soportar un flujo sanguíneo de 250 mililitros por minuto y una vía endovenosa periférica normal no soporta ese volumen de flujo sanguíneo.

## Slide 18: El acceso
Puede ser externo o interno.
El acceso externo implica el uso de dos catéteres, uno se coloca en una arteria y el otro en una vena adyacente, o ambos, ubicados en puntos diferentes dentro de una vena grande del cuello o del tórax. El acceso externo por lo general se utiliza sólo en situaciones de emergencia.
El acceso interno puede ser arteriovenoso (AV) a través de una fístula o injerto arteriovenoso (AV).

## Slide 19: Fístula
Una fístula AV implica la unión quirúrgica de una arteria y una vena bajo la piel .
El volumen de sangre aumentado dilata la vena por su capacidad elástica y permite un volumen mayor de flujo sanguíneo.
Es posible colocar las agujas de manera que la sangre arterial pueda ser extraída para realizar la diálisis y la sangre limpia regrese a través de la vena dilatada.
Notes: Comúnmente se siente un flujo sanguíneo turbulento sobre la fístula AV llamado frémito.

## Slide 20: Fístula

## Slide 21: Injerto Arteriovenoso
Se puede utilizar un injerto AV para aquellas personas cuyas venas no son adecuadas para una fístula AV.
Este procedimiento implica injertar quirúrgicamente una vena donante de la propia vena safena del paciente (en la pierna), una arteria carótida de vaca o un injerto sintético de una arteria a una vena.

## Slide 22: Proceso de la Hemodiálisis
Después de tener el acceso adecuado con dos puertos, se conecta la máquina de hemodiálisis.
El puerto de la arteria se conecta con la máquina y el puerto de retorno de la máquina se conecta con la vena. Dentro de la máquina, la sangre del paciente corre a través de tubos con membranas semipermeables que se bañan con soluciones que ayudan en la remoción de las sustancias solubles específicas de la sangre.

## Slide 23: Proceso de la Hemodiálisis

## Slide 24: Proceso de la Hemodiálisis

## Slide 25: Proceso de la Hemodiálisis

## Slide 27: ¿Cuánto tiempo dura cada tratamiento de hemodiálisis?
Los tratamientos de hemodiálisis duran unas cuatro horas, y se llevan a cabo tres veces por semana.

## Slide 28: Máquina de Hemodiálisis
El sistema de hemodiálisis, comprende diferentes módulos como son: la bomba de sangre para pasar la sangre hacia el dializador, monitor de presión, detector de fuga de sangre, detector de aire, bomba de dializado y sistema de mezcla proporcional. El sistema, también controla remoción de líquido del paciente. El dispositivo de ultrafiltración controla precisamente el transporte de líquido a través de la membrana del dializador.

## Slide 30: Dializadores y Filtros
El principio funcional de la hemodiálisis, tiene lugar en el dializador, con mayor precisión, en la membrana semipermeable del dializador.
Aquí, las substancias tóxicas son transportadas (por difusión y convección) desde la sangre hasta una solución electrolítica especial llamado dializado.

## Slide 31: Membranas para hemodiálisis
En los equipos de hemodiálisis las membranas se encuentran dentro del "dializador", un componente que posee dos compartimientos: el sanguíneo y el de dializado. La membrana se ubica como separador entre estos compartimientos.

## Slide 32: Membranas para hemodiálisis
Actualmente se utilizan membranas de cuatro tipos de materiales:
  Celulosa
  Celulosa sustituida
  Sintéticas
  Celulosintéticas.

## Slide 33: Líneas Sanguíneas Arterial y Venosa
Transportan la sangre del paciente desde las agujas de fístula, hasta el dializador y para devolverla.

## Slide 34: Agujas de fístula y los catéteres
Permiten el acceso a la sangre de los pacientes. Son esenciales para realizar cualquier tipo de terapia sanguínea extracorpórea.
Los dispositivos de acceso más comunes son:
a) Agujas de fístula (arterial y venosa) para accesar la fístula A/V
b) Catéter venoso central.

## Slide 35: Concentrado y Soluciones
Consiste de agua purificada y varias substancias disueltas en él. Con excepción de la Glucosa las sustancias disueltas en el líquido de la diálisis son todos electrolitos.
Regula el electrolito y el balance base de ácido de la diálisis del paciente y elimina los componentes tóxicos de la sangre.
Es preparado en la máquina de diálisis automáticamente por mezclas continuas de concentrados de hemodiálisis y agua purificada en una proporción fijada.

## Slide 36: Tratamiento de Agua
Filtro de arena
Ablandador
Filtro de carbón activado
Microfiltro
Filtro de ósmosis inversa

## Slide 37: Sistemas de Monitoreo y Seguridad
Presión en el circuito sanguíneo.
Presión a la salida de la solución de diálisis.
Conductividad de la solución de diálisis.
Detector de fuga sanguínea.
Temperatura de la solución de diálisis.
Válvula bypass

## Slide 38: Equipos Opcionales
Bomba de heparina
Regulador de la concentración de bicarbonato y sodio
Sensor de urea del dializado